## Slide 1: Устойчивость объекта экономики при аварии на радиационно-опасном объекте

## Slide 2: Цели работы
Учебная цель: получение поражающих факторов возникающих при аварии на радиационно- опасном объекте, умений формулировать выводы и разрабатывать инженерно-технические мероприятия.
Воспитательная цель:
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности
Формирование поведенческих и волевых качеств будущего руководителя;
Воспитание гордости за обучение в ведущем вузе Минцифры.

## Slide 3: Легенда
В результате аварии на АЭС произошел тепловой взрыв вызвавший разрушение реактора и радиоактивный выброс с последующим загрязнением местности.

## Slide 4: Требуется определить
Возможную дозу облучения персонала, работающего на открытой территории.
Возможную дозу облучения персонала и жителей посёлка, находящихся в помещении или ПРУ с 7 раз
Допустимое время работы персонала и жителей посёлка на РЗМ.
Дозу облучения жителей посёлка за 8 ч. проживания на РЗМ в жилых домах или ПРУ с 7 раз
Дозу облучения жителей посёлка за двое суток проживания на РЗМ в жилых домах или ПРУ с 7 раз
Дозу облучения жителей посёлка за 30 суток проживания на РЗМ в жилых домах с
Пожизненную дозу облучения жителей посёлка в течение 70 лет проживания на РЗМ в жилых домах с

## Slide 5: Требуется разработать
Инженерно-технические мероприятия по повышению БЖД персонала и населения в случае радиоактивного загрязнения местности.

## Slide 6: Исходные данные
Время начала облучения , время работы персонала составляет
Уровень радиоактивного излучения на время начала облучения составляет .
Коэффициент ослабления .
Допустимая доза облучения персонала .
Для гамма-излучения 1 рентген (1 Р) примерно равен одному раду (1 рад) и одному бэр (1 бэр).

## Slide 7: Определение возможной дозы облучения персонала и жителей посёлка, работающих на открытой территории.
Определение времени окончания облучения персонала и жителей посёлка:
Уровень радиоактивного излучения в момент времени после аварии на АЭС определяется по формуле:
где Pt – уровень радиоактивного излучения в момент времени t;
Pн – уровень радиоактивного излучения на время начала облучения tн;
n – показатель степени, характеризующий радионуклидный состав и скорость уменьшения уровня радиоактивного излучения во времени.
Для реакторов и АЭС n = 0,4…0,5 (для АЭС n = 0,4).

## Slide 8: Определение уровня радиоактивного излучения на 1 час после аварии на АЭС

## Slide 9: Вывод
Так как уровень радиоактивного излучения на 1 час после аварии составляет 7,76 Р/ч видно, что объект находится в зоне Опасного загрязнения «В» (расстояние от АЭС до объекта до 17,4 км, а ширина до 0,69 км).

## Slide 10: Определение уровня радиоактивного излучения на времени окончания облучения персонала и жителей посёлка
Где – коэффициенты пересчета уровня радиоактивного излучения в конце и начале облучения.

## Slide 11: Возможная доза облучения для работающих
На открытой местности:
В помещении или ПРУ:

## Slide 12: Вывод
На открытой территории за время работы в течение 5 часов персонал и жители посёлка получат возможную дозу радиоактивного облучения 20,2 бэр, что превышает допустимую дозу радиоактивного облучения в 5,05 раза. Персонал и жители посёлка, находящиеся в помещениях или ПРУ получат возможную дозу радиоактивного облучения 2,894 бэр, что превышает допустимую дозу радиоактивного облучение в 0,7235 раза.

## Slide 13: Определение допустимого времени работы на радиоактивно загрязнённой местности и в помещении.
Определение коэффициента пребывания на РЗМ по формуле:
Определение коэффициента пребывания в помещении по формуле:
Время пребывания на РЗМ:

## Slide 14: Вывод
1. На открытой территории первой смене можно работать не более 2 часов. (требования норм радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99 – первой смене всегда разрешено работать на открытой территории не более 2 часов). Затем персонал необходимо укрыть в загерметизированных служебных помещениях или ПРУ. 2. В служебных помещениях возможно нахождение персонала не более 4,7 часов. 3. Работа персонала на открытой территории и в помещении производится посменно. Необходим жесткий график работы всех смен с учетом возможной дозы радиоактивного облучения.

## Slide 15: Определение возможной дозы радиоактивного облучения за 8 ч. проживания на РЗМ в домах
За 8 часов проживания населения посёлка в жилых домах жители получают возможную дозу радиоактивного облучения 4,3 бэр, что больше допустимой в 1,08 раза.

## Slide 16: Определение возможной дозы радиоактивного облучения за двое суток проживания на РЗМ в домах
За 51 час проживания населения посёлка в жилых домах жители получают возможную дозу радиоактивного облучения 16,297 бэр, что больше допустимой в 4,07 раза.

## Slide 17: Определение возможной дозы радиоактивного облучения за 30 суток проживания на РЗМ в домах
При дозе облучения жителей посёлка за 30 суток 3,14 бэр в день, требуется временное переселение жителей с РЗМ.

## Slide 18: Определение возможной дозы радиоактивного облучения за 70 лет проживания на РЗМ в домах
При дозе облучения жителей посёлка проживающего в жилых домах в течение 70 лет равной 79,21 бэр в год требуется временное переселение.